Приложение к договору  _____

от «___» ______________ 2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

г. Харьков									«___» _________ 2011 г.

I. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ИСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ

- Требования к верстке и дизайну полиграфической продукции

  - Размер продукции до и после обрезки, припуски на обрезку, размер запечатываемой области, размер страницы, поля, полоса набора, являются обязательными для согласования с Исполнителем. В случае изменения этих параметров, пересогласование с Исполнителем — обязательно. Формат продукции должен соответствовать техническим параметрам печатной машины.

  - Размер изделия в файле (размер страницы) должен быть равен размеру до обрезки: размер готового изделия плюс припуски на подрезку, кроме случаев отдельно согласованных с Исполнителем. Размер изделия до и после обрезки, припуски на обрезку, размер запечатываемой области, размер страницы, поля, полоса набора в файле заказчика должны соответствовать заранее оговоренным с Исполнителем значениям. Если в файле присутствует TrimBox не равный MediaBox, он должен быть равен обрезному размеру изделия. Размер изделия в файле должен соответствовать 100%.

  - Размер изделия в файле должен быть установлен точно и кратен миллиметру. Недопустимо оставлять в файле или на пленках объекты, не являющиеся частью изделия. Недопустимо изменение масштаба изображений в программе верстки. Масштабирование изображений в программе верстки может привести к ухудшению качества или искажению изображения.

  - В макете не должно быть значимых элементов ближе 5 мм к линиям реза или биговки. Фон или другие элементы, печатающиеся навылет должны выходить за линию реза на величину припуска на обрезку. Обычно, эта величина равна 5 мм.

  - Файлы не должны содержать шкал, крестов, меток реза, другой технической информации, если это не согласовано с Исполнителем дополнительно.

  - При создании или записи файлов не допускается внедрение ICC профилей, других  цветовых профилей или систем управления цветом, изображение должны быть сохранены без Tranfer Function, Halfton Screen.

  - При выводе пленок с помощью фотонаборного аппарата или системы Ctp, файл должен быть композитным, при выводе пленок с помощью лазерного принтера — цветоделенным.

  - Если атрибут Overprint установлен вручную, информировать об этом Исполнителя обязательно. В процессе производства Исполнитель пользуется параметрами, принятыми по умолчанию, смотри раздел "7. Параметры вывода". Для белых объектов параметр Overprint должен быть отключен.

  - При создании файлов необходимо учитывать переплетные процессы и связанные с ними дополнительные технологические операции.

  - Файлы для тиснения, выборочного лакирования, вырубки должны содержать только векторные элементы. Элементы для тиснения и лакирования должны быть размещены в отдельном файле того же размера, что и основной файл, окрашены краской Pantone, также предоставляется совмещенный файл. Минимально допустимая толщина элемента для тиснения – 0,2 мм; для выборочного лакирования 0,5 мм, для лака с глитером – 1 мм. Не допускается расположение элементов для тиснения или лакирования в местах биговки, штриховки, на сгибах и подворотах. Для качественного воспроизведения отделки необходимо располагать элементы для тиснения и лакирования на расстоянии не менее 2 мм от линий биговки, штриховки, сгиба. Исполнитель оставляет за собой право вносить в макет Заказчика соответствующие изменения.

  - При создании макетов для изделий в твердом, мягком и интегральном переплете необходимо оставлять незапечатанными 3 мм внутреннего поля в месте, где будет расположена клеевая полоска (на первой странице первой тетради и последней странице последней тетради, на обороте запечатываемого форзаца). Необходимо учитывать, что полезная площадь этих страниц уменьшается на 5-10 мм. Исполнитель оставляет за собой право вносить в макет Заказчика соответствующие изменения. Ширина текста на корешке должна быть меньше толщины блока не менее чем на 4 мм. Печать текста на корешке обложки допускается при толщине корешка блока 7 мм и более для термоклеевого скрепления, 9 мм и более для твердого и интегрального переплета.

  - Файлы многостраничных изделий принимаются только в виде многостраничных файлов *.pdf, которые  должны соответствовать следующим требованиям:

    - pdf-файлы должны быть получены с помощью программы Adobe Acrobat Distiller из PS-файлов. Версия pdf-файла 1.3 (Acrobat 4 compatible), файлы композитные. Процесс и методика создания файлов должны быть согласованы с Исполнителем. Исполнитель предоставляет файл настроек для Adobe Acrobat Dictiller и ppd-файл выводного устройства. Использование этих файлов – обязательно.

    - В pdf-файл должны быть полностью встроены все шрифты, использованные в макете. Рекомендованный формат шрифтов PostScript Type1. Не допускается использование системных и True Type шрифтов или внедрение шрифта как True Type. Начертания шрифтов должны определяться средствами самого шрифта. Не допускается использование капителей, атрибутов "All caps", "Small caps". При необходимости использования не PostScript шрифта, фирменного шрифта, правленого шрифта все текстовые элементы должны быть переведены в кривые. Претензии Заказчика при некорректном воспроизведении не внедренного или не полностью внедренного в файл шрифта, а также шрифта True Type или внедренного как True Type, самостоятельно правленого или созданного Заказчиком шрифта Исполнителем не принимаются.

    - На одной странице многостраничного документа должна располагаться одна страница изделия. Не допускаются файлы сделанные разворотом. Ориентация страниц в файле должна соответствовать ориентации страниц в готовом изделии. Не допускается присутствие на страницах pdf-файла порезочных и других меток, шкал контроля печати.

    - Последовательность страниц в файле должна соответствовать последовательности страниц в готовом изделии. Если страницы в документе не пронумерованы, номером страницы считается ее порядковый номер в файле. Если в изделии есть пустые страницы, то их необходимо включить в pdf-файл.

    - Недопустимо внедрение в  pdf-файл дополнительной информации о цвете, параметров вывода, параметров безопасности, заметок, слоев.

    - Если по согласованию с Исполнителем Заказчик предоставляет файлы изделия по отдельности, имя файла (файлов) должно соответствовать номеру полосы или полос издания (например: полоса номер 1 – 001.pdf, полоса номер 2 – 002.pdf, полосы с 5 по 30 – 005-030.pdf).

  - Файлы Adobe Illustrator должны соответствовать следующим дополнительным  требованиям:

    - Версия 10 -14. Тип файла – AI или EPS не сепарированный.

    - Все текстовые элементы должны быть переведены в кривые (не более 1200 узлов в кривой). Буквы не должны быть разорваны на несколько частей.

    - Не должно быть скрытых, заблокированных, не редактируемых или невидимых объектов. Все изделие должно быть сгруппировано.

    - В макете не должно быть встроенных эффектов и прозрачностей.

    - Установите параметр Output в палитре Attributes не ниже 1200 dpi.

    - Кроме файла Adobe Illustrator, Исполнителю необходимо предоставлять все помещенные в макет изображения.

  - Файлы Corel Draw принимаются только по согласованию с Исполнителем. Общие дополнительные требования  к файлам Corel Draw  следующие:

    - Версии программы 9-13, со всеми установленными обновлениями. Тип файла – CDR.

    - Импортируемые в Corel Draw растровые изображения должны быть помещены в файл полностью, использование связей недопустимо. Помещаемые растровые изображения – только TIFF без слоев, путей, Альфа-каналов, цветовая модель CMYK, Grayscale.

    - Не должно быть скрытых, заблокированных, не редактируемых или невидимых объектов. Все изделие должно быть сгруппировано.

    - В макете не должно быть встроенных эффектов, встроенных заливок, градиентов.

    - Все текстовые элементы должны быть переведены в кривые (не более 1200 узлов в кривой). Буквы не должны быть разорваны на несколько частей.

    - Все векторные элементы должны быть в цветовой модели CMYK или окрашены дополнительной краской Pantone (Spot Color).

    - При экспорте из  Corel Draw в eps-файл, полученный eps-файл необходимо открывать программой  Adobe Illustrator, проверять корректность экспорта и пересохранять. Перед экспортом градиенты, прозрачности, встроенные эффекты должны быть отрастрированы, шрифты переведены в кривые. Рекомендуется производить экспорт отдельно векторной и растровой части, а потом объединять их.

  - Изображения и иллюстрации

    - Допустимыми форматами файлов встроенных иллюстраций и изображений являются TIFF- и EPS-файлы без сжатия, TIFF-файлы без слоев. Недопустимо помещение в макет объектов OLE и DDE. Не допускается использование Альфа-каналов.

    - Масштабирование и кадрирование иллюстраций необходимо производить в программе обработки изображений, а не в программе верстки.

    - При использовании дополнительных красок Spot Color, в самом макете, связанных или внедренных изображениях, в файл должны быть внедрены дополнительные цвета (Spot Color), соответствующие названиям красок в таблицах Pantone. При использовании дополнительных красок Pantone, пользуйтесь палитрой PANTONE MATCHING SYSTEM Colors. Наличие в макете дополнительных красок Pantone ведет за собой вывод дополнительных диапозитивов и печатных форм равное количеству используемых дополнительных красок. Если печать дополнительных красок не планируется, то их в макете быть не должно.

    - Минимальное разрешение растровых CMYK или Gray изображений: при линиатуре вывода 80-100 lpi – 150 dpi, при линиатуре 150 lpi – 225 dpi, при линиатуре 175 – 265 dpi.  Минимальное разрешение растровых изображений Bitmap – 600 dpi.  Разрешение растровых изображений CMYK или Gray не должно превышать 450 dpi. Разрешение изображения Bitmap не должно превышать 1200 dpi. Недопустимо помещать изображения с разрешением большим, чем рекомендуемое – это приводит к неоправданному увеличению размера файла, времени его обработки и сбоям при растрировании.

    - При создании файлов для ролевой печати на газетной и офсетной бумаге необходимо учитывать следующие параметры: цветовая модель СМYК или Grayscale, кроме цветов печатающихся дополнительными красками Spot Color. Dot gain – 30 %, Separation Type – GCR, Black Ink Limit 85 %. Сумма красок в любом изображении не более 200 %. Сумма красок в изображении может быть увеличена до 240 % только при согласовании с Исполнителем. Предел воспроизведения полутоновых изображений 5-85 %. В светах в композитном цвете каждая красочная составляющая не должна быть меньше 3 %, кроме Black; в тенях любая составляющая не должна быть больше 85 %. В случае необходимости Исполнитель по своему усмотрению может конвертировать изображения согласно стандартным цветовым профилям для ролевой печати ISOnewspaper30v4.icc или ISOnewspaper26v4_gr.icc, ISOnewspaper26v4.icc

    - При создании файлов для листовой печати необходимо учитывать следующие параметры:

      - Для мелованной бумаги плотностью больше 100 г/м: Dot gain – 16 %, Separation Type – GCR, Black Ink Limit 95 %; сумма красок в любом изображении не более 300 %; предел воспроизведения полутоновых изображений 3-98 %; в композитном цвете в светах каждая красочная составляющая не должна быть меньше 1 %, кроме Black, в сумме составлять не менее 3 %; в тенях любая составляющая не должна быть больше 98 %.

      - Для мелованной бумаги плотностью 100 г/м и меньше, для немелованной бумаги плотностью больше 80 г/м: Dot gain - 20 %, Separation Type – GCR, Black Ink Limit 90 %, сумма красок в любом изображении не более – 260 % (240 % для немелованной бумаги 80 г/м); предел воспроизведения полутоновых изображений 3-95 %; в светах каждая красочная составляющая не должна быть меньше 2 %, кроме Black, в сумме составлять не менее 6 %; в тенях любая составляющая не должна быть больше 95 %. В случае необходимости Исполнитель по своему усмотрению может конвертировать изображения согласно стандартным цветовым профилям для листовой печати FORGA39L.icc или FORGA27L_260_GCR2.icc.

- Требования к размеру элементов

  - Ролевая печать на газетной и офсетной бумаге, листовая печать на офсетной бумаге и мелованной бумаге плотностью 100 г/м и меньше:

    - Текст, окрашенный в несколько красок, либо расположенный вывороткой на фоне из нескольких красок, должен иметь толщину штриха не менее 1 мм.

    - Минимальная толщина объектов окрашенных в одну краску – 0,15 мм, минимально допустимый размер шрифта, окрашенного в одну краску – 6 pt. При печати вывороткой по однокрасочному фону минимальная толщина объектов 0,3 мм. Для черного текста кеглем менее 14 pt должен быть включен атрибут Overprint.

    - Минимальная толщина объектов окрашенных несколькими красками, либо расположенных вывороткой на фоне из нескольких красок – 1,2 мм. Исполнитель не гарантирует корректное воспроизведение объектов состоящих более чем из трех красок.

  - Листовая печать на мелованной бумаге плотностью более 100 г/м:

    - текст, окрашенный в несколько красок, либо расположенный вывороткой на фоне из нескольких красок, должен иметь толщину штриха не менее 0,35 мм для двух и не менее 0,7 мм для трех и более красок.

    - Минимальная толщина объектов окрашенных в одну краску 0,1 мм, минимально допустимый размер шрифта 5 pt. При печати вывороткой по однокрасочному фону минимальная толщина объектов 0,15 мм. Для черного текста кеглем менее 12 pt должен быть включен атрибут Overprint.

    - Минимальная толщина объектов окрашенных несколькими красками, либо расположенных вывороткой на фоне из нескольких красок – 0,35 мм для двух и не менее 0,7 мм для трех и более красок. Исполнитель не гарантирует корректное воспроизведение объектов состоящих более чем из трех красок .

  - Корректное воспроизведение текста с малой толщиной штриха вывороткой возможно только по однокрасочному фону. Не допускается использование текста, окрашенного в четыре краски, либо расположенного вывороткой на фоне из четырех красок.

- Ролевая печать

  - Наличие изображений, заливок, других элементов, переходящих с одной полосы на другую должно быть согласовано с исполнителем заранее. В общем случае Исполнитель не гарантирует качественного изготовления если такие элементы есть.

  - Исполнитель не гарантирует качественной печати в технологических полях ролевой печатной машины. Эти поля не должны содержать изображений и заливок. Технологические поля печатной машины: – для формата А3 (меньшая сторона 289 мм): головное поле – 10 мм, внутреннее – 10 мм, нижнее поле – 15 мм, наружное – 15 мм; – для формата А4 (большая сторона 289 мм): головное поле – 10 мм, внутреннее – 10 мм, нижнее поле – 15 мм, наружное – 15 мм.

  - Из-за технологических особенностей ролевой газетной печати Исполнитель не может гарантировать точность цветопередачи.

  - При печати на ролевых печатных машинах на печатном листе возможно наличие технологических меток, при печати на печатной машине Uniset в технических полях печатной машины присутствуют метки совмещения красок размером не более 50 мм на 2 мм. Указанные метки будут присутствовать в готовом изделии.

- Передача файлов Исполнителю

  - Все файлы, относящиеся к одной работе должны находиться в отдельной папке. Кроме номера полосы, в названии файла должна присутствовать информация о названии издания или изделия, номере издания, дате выхода, если таковая существует. Файлы принимаются на: CD, DVD, USB flash memory. На диске не должно быть информации, не относящейся к передаваемой продукции. В названиях файлов не допускается использование спецсимволов, пробелов, кириллицы. К диску необходимо приложить информацию о файлах, находящихся на нем: наименование продукции (издания,  изделия), его номер, название фирмы Заказчика.

  - При отправке файлов по электронной почте в теме письма необходимо указать название Вашей организации или другую информацию, позволяющую однозначно определить адресата. Адрес электронной почты: press@druk.factor.ua. Факт отправки файлов необходимо подтверждать по телефону Исполнителю. При получении файла Исполнитель не предпринимает никаких действий по запуску его в производство без подтверждения факта его отправки со стороны Заказчика.

  - При закачке файлов на ftp-сервер Исполнителя необходимо соблюдать следующие правила:

    - Заказчику предоставляется логин и пароль для доступа к своей папке на ftp-сервере, Заказчик имеет полный доступ к своей папке, возможность записывать и удалять информацию, Информация о логине и пароле является конфиденциальной;

    - перед началом закачки (записи) файлов на ftp-сервер Заказчик создает папку, в названии которой присутствует дата создания папки и номер издания, если таковой существует, разделенные нижним подчеркиванием (например, 2807_31 – папка созданная 28 июля, издание номер 31). Именно в эту папку помещаются файлы для печати;

    - после окончания закачки каждого файла Заказчик изменяет его название, добавляя в начале восклицательный знак (например, gazeta21_001.pdf – файл, который еще полностью не закачан, !gazeta21_001.pdf – файл, который уже полностью закачан и его можно запускать в работу), присутствие на ftp-сервере файла с восклицательным знаком служит сигналом для его вывода;

    - если по каким-либо причинам необходимо заменить файл, который уже отмечен восклицательным знаком, необходимо сообщить об этом по телефонам 057 717-50-13, 717-51-67, такой файл может быть уже запущен в производство, в этом случае все дополнительные расходы ложатся на заказчика;

    - сразу после окончания закачки всех файлов Заказчик сообщает Исполнителю о том, что все файлы выложены по телефонам 057 717-50-13, 717-51-67, временем получения всех файлов считается время звонка заказчика после помещения на ftp-сервер Исполнителя последнего файла;

    - Файлы отмеченные "!" (восклицательным знаком) имеет право удалять только Исполнитель.

- Требования к предоставляемым диапозитивам

  - Диапозитивы, изготовленные фото способом

    - Линиатура растра для ролевой печати: 80-100 lpi. Линиатура растра для листовой печати: 150-175 lpi.

    - Фотоформы (диапозитивы) со стороны эмульсии должны быть нечитаемыми, (в зеркальном отображении).

    - Оптическая плотность не менее 4,0 D (± 0,3), прозрачных участков не более 0,15 D. Оптическая плотность диапозитивов одного изделия не должна отличаться более чем на 0,15.

    - Пленки не должны иметь механических или иных повреждений препятствующих правильной засветке: царапин, заломов, разрывов, пятен и т. д.

    - На пленках должны присутствовать шкалы оперативного контроля печати и кресты приводки красок. Шкалы располагаются вдоль длинной стороны листа по всей его длине и состоят из квадратов размером 5 мм окрашенных 100%, 80%, 5% краски в каждой из красок. Кресты приводки красок, должны отстоять от линий реза на величину припуска на порезку. Кресты приводки красок должны присутствовать по всему периметру печатного листа не менее чем по два креста на каждой стороне. На каждом диапозитиве должны быть обозначения красок, нумерация спуска, обозначение лица или оборота, метки реза.

    - Не совмещение диапозитивов по крестам приводки красок не должно превышать 0,1 мм.

    - Фотовывод необходимо производить с расположением полос на печатный формат. Схему расположения полос необходимо согласовывать с Исполнителем. В случае неверного расположения полос на спуске или неверного монтажа при наличии технической возможности Исполнитель может провести корректировку,  ответственность при этом ложится на Заказчика.

    - Нумерация страниц продукции – обязательна, либо на полосе продукции, либо в обрезном поле.

  - Диапозитивы, изготовленные на лазерном принтере

    - Необходимо помнить, что пленки, изготовленные с помощью лазерного принтера, не обеспечивают качественное воспроизведение изображений.

    - Линиатура растра для ролевой печати: 80-85 lpi. Линиатура растра для листовой печати: 85-95 lpi.

    - Пленки (диапозитивы) со стороны эмульсии должны быть нечитаемыми (в зеркальном отображении).

    - Пленки не должны иметь механических или иных повреждений препятствующих правильной засветке: царапин, заломов, разрывов, пятен и т. д.

    - С диапозитивов, изготовленных на лазерном принтере возможна печать не более чем в две краски. В случае печати в две краски на каждом диапозитиве должны быть кресты приводки красок, обозначения красок, при необходимости – метки реза. Кресты приводки красок, располагаются на расстоянии 3-5 мм от линии реза.

    - Не совмещение диапозитивов по крестам приводки красок не должно превышать 0,3 мм.

    - Нумерация страниц продукции – обязательна, или на полосе продукции, или в обрезном поле.

- Правила работы с материалом заказчика

  - Вместе с диапозитивами или файлами Заказчик предоставляет утвержденный оригинал-макет изделия. Оригинал-макет издания должен содержать распечатку блока, обложки, форзацев, всех вклеек, вкладок, приклеек, тиснения, лакирования, дополнительной отделки – если они есть. Страницы должны быть пронумерованы соответственно номерам страниц на диапозитивах или в файлах. На страницах без колонцифры номер страницы должен быть проставлен вручную. Макет не должен содержать редакторской и корректорской правки.

За соответствие содержания оригинал-макета и предоставленных файлов Исполнитель ответственности не несет.

  - Полученные Исполнителем диапозитивы и распечатки считаются проверенными и готовыми к печати.

  - Полученные Исполнителем файлы считаются проверенными Заказчиком, готовыми к печати, соответствующими техническим и технологическим требованиям Исполнителя, и параметрам, оговоренным в письме-заявке. Выведенные с предоставленных файлов диапозитивы или формы проверяются Исполнителем только на предмет недостатков вывода выводным устройством, возникших по вине Исполнителя. В случае не соответствия файлов требованиям, изложенным в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, Исполнитель не несет ответственности за качество изготовленной из этих файлов продукции. В случае обнаружения несоответствия предоставленных файлов требованиям, изложенным в пунктах 1, 2, 3, 4, 5 Исполнитель может провести корректировку файлов заказчика, дополнительные затраты будут включены в стоимость услуг. При некачественной печати в таком случае ответственность ложится на заказчика. В случае обнаружения Исполнителем несоответствия оригинал-макета, предоставленного Заказчиком  файлам предоставленным Заказчиком, работа с материалами заказчика приостанавливается, дополнительные затраты в этом случае ложатся на Заказчика.

  - При предоставлении электронных файлов утвержденным считается макет распечатанный Исполнителем непосредственно с предоставленных Заказчиком файлов и подписанный Заказчиком, в любом другом случае за основу берется макет в электронном файле.

  - Заказчик несет ответственность за соответствие предоставленных материалов Национальным отраслевым стандартам.

  - Исполнитель по требованию Заказчика предоставляет для согласования спуски изделий в виде pdf-файлов низкого разрешения. Заказчик утверждает спуски, отправляя сообщение с названием файла, датой, временем, фамилией ответственного лица и подписью "в печать утверждаю" на электронный адрес press@druk.factor.ua в случае невозможности отправки электронного письма Заказчик отправляет факсимильное сообщение. В случае отсутствия подтверждения файлы считаются утвержденными Заказчиком.

  - Нижеуказанные проблемы, находящиеся в файлах или на диапозитивах Заказчика, могут передаваться в печать Исполнителем без дополнительного согласования с Заказчиком:

    - некачественная обработка изображений;

    - отсутствие нумерации страниц, несоответствие нумерации страниц в оригинал-макете и в файле (за основу берется информация из файла или его названия);

    - орфографические, пунктуационные, смысловые, стилистические ошибки;

    - ошибки в выходных данных.

  - Неверные данные типографии по возможности исправляются и (или) заменяются верными без согласования с Заказчиком.

  - Перечень технологических проблем, при наличии которых продукция не передается в печать до предоставления новых диапозитивов, не содержащих данных ошибок:

    - замеченное Исполнителем неверное размещение полос на готовый формат;

    - замеченное Исполнителем не совмещение лицевой и оборотной стороны на диапозитивах;

    - не совмещение или отсутствие приводных крестов на диапозитивах;

    - замеченное Исполнителем наличие на диапозитивах грязи, царапин и пр., способных отразиться на качестве печатных форм и в дальнейшем оттисков.

- Параметры вывода

  - Параметры вывода должны быть согласованы с Исполнителем заранее. Параметры вывода включают в себя: линиатуру и разрешение вывода, тип растрирования, наличие или отсутствие параметра Overprint по каждой из красок, наличие или отсутствие Pantone (Spot Color), углы наклона растра.

  - При отсутствии договоренности о параметрах вывода, Исполнитель пользуется параметрами принятыми по-умолчанию.

  - Для ролевой печати параметры вывода, по умолчанию, следующие: при выводе на Ctp-устройстве линиатура растра 80-100 lpi, разрешение не менее 1200 dpi.

  - Для листовой печати параметры по умолчанию следующие: при выводе на Ctp-устройстве линиатура растра 150 lpi (±5%), 2400 dpi.

  - Параметр Overprint на черную краску (Black) – включен. Если Overprint на черную краску (Black) не должен быть установлен, необходимо сообщить об этом Исполнителю в письменном виде при передаче материалов. Если в файле присутствуют установленные вручную параметры Overprint, кроме черной краски (Black), которые должны остаться при печати, об этом необходимо сообщать Исполнителю в письменном виде или они будут сняты.

  - Углы наклона растра Cyan 15°, Magenta 75°, Yellow 0°, Black 45°.

  - Используемая линиатура растра определяется типом бумаги и возможностями печатного оборудования. Исполнитель оставляет за собой право изменять линиатуру растра в случае производственной необходимости.

  - При наличии в макете дополнительной краски (Spot Color) параметры ее вывода оговариваются отдельно при передаче материалов Исполнителю. Если Заказчик не предоставил такую информацию, параметры вывода устанавливаются по усмотрению Исполнителя.

- Цветопроба

  - При наличии цветопробы (аналоговой или цифровой) Исполнитель использует ее в качестве основного, приоритетного образца цвета по сравнению со шкалами контроля печати.

  - Цветопроба должна быть выполнена с учетом применяемого оборудования, тиражной бумаги и подписана Заказчиком.

  - Масштаб цветопробы 1:1.

  - Все цветопробы должны содержать нумерацию полос или отметки, каким полосам изделия соответствуют цветопробы.

  - В качестве образца цвета не могут быть использованы принтерные распечатки, оттиски цифровой печатной машины, печатные оттиски, полученные офсетным или другим способом.

  - В качестве ориентировочного образца цвета может быть использован тиражный лист отпечатанный Исполнителем на том же оборудовании сроком изготовления не более 3-х месяцев (кроме печати на газетной бумаге). В случае использования образца изделия изготовленного Исполнителем, но прошедшего дополнительную обработку, например лакирование или ламинация, возможны значительные цветовые отклонения от такого образца.

  - Цветопроба не может абсолютно точно моделировать печатный процесс. Исполнитель не гарантирует идеальное соответствие тиражных листов цветопробе или подписанному Заказчиком оттиску. Такое соответствие определяется визуально. Некоторые оттенки цвета цифровой цветопробы могут не соответствовать тиражным оттискам. Оттенки цвета аналоговой цветопробы всегда насыщеннее, чем на печатном листе. Цветопроба не отражает влияние растрирования.

  - Имитация Pantone (Spot Color) с помощью цветопробы невозможна.

  - При печати в присутствии Заказчика, по требованию Заказчика, возможны отклонения от принятых Исполнителем параметров, ответственность в этом случае ложится на заказчика.

  - Качество газетной печати контролируется визуально, по серой шкале или по имитации газетной печати, на основе профиля для газетной печати Ifra ISOnewspaper30v4.iicc или ISOnewspaper26v4.icc.

  - Предоставляя Исполнителю цветопробу, Заказчик должен понимать, что при печати будет достигаться максимальное соответствие только того участка изображения на который предоставлена цветопроба.

  - При отсутствии шкал оперативного контроля печати, цветопробы или подписанного Заказчиком печатного листа Исполнитель за качество изделия ответственности не несет.

ІІ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТИРАЖА

- Общие требования

  - Тиражные оттиски должны соответствовать исходным материалам по характеру и размерам элементов изображения, подписным листам, цветопробе (если она есть) по цветовому тону, в соответствии п.8 Цветопроба «Требования к предоставляемым материалам».

  - Заказчик несет ответственность за соответствие предоставляемого им сырья требованиям Национальных стандартов по изготовлению полиграфической продукции.

  - Изготовленные экземпляры продукции должны содержать полное число листов, вкладок, вклеек, расположенных верхними краями в одну сторону и в заданной последовательности, в соответствии с материалами Заказчика.

  - Совмещение красок, совмещение лица и оборота

    - Листовая печать: допустимое отклонение от совмещения красок – 0,2 мм, точность приводки лица и оборота – 1 мм.

    - Рулонная газетная печать: допустимое отклонение от совмещения красок в центре полосы не должно превышать 0,4 мм для желтой краски и 0,3 мм для других красок, на краях не должно превышать 1,0 мм для всех красок, точность приводки лица и оборота – 2 мм.

    - Точность совмещения разворотных полос оценивается по точности фальцовки.(см. п. 2.1).

  - Оптическая плотность красок

    - Тиражные оттиски по показателям оптической плотности красок должны соответствовать оптической плотности листа-эталона утвержденного «В печать». Отклонение может составлять 0,15 значения оптической плотности.

    - В случае отсутствия цветопробы, печать производится по Денситометрическим нормам в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1. Значения оптической плотности измеренное на сыром оттиске с поляризационным фильтром, Статус «Е»

| Тип бумаги | Cyan | Magenta | Yellow | Black |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1– мелованная глянцевая бумага | 1,45±0,15 | 1,4±0,15 | 1,4±0,15 | 1,85±0,15 |
| 2 – мелованная матовая бумага | 1,35±0,15 | 1,3±0,15 | 1,3±0,15 | 1,75±0,15 |
| 4– офсетная бумага | 1,2±0,15 | 1,15±0,15 | 1,2±0,15 | 1,55±0,15 |

Значение тонового прироста должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2. Тоновый прирост, %

|  | 150 lpi | 150 lpi | 175 lpi | 175 lpi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Растр | 40 % | 80 % | 40% | 80 % |
| Тип 1, 2 CMY | 14±4 | 12±4 | 16±4 | 13±4 |
| Тип 1, 2 Black | 17±4 | 13±4 | 19±4 | 14±4 |
| Тип 4 CMY | 22±4 | 14±4 |  |  |
| Тип 4 Black | 25±4 | 14±4 |  |  |
| Примечание: допускается полутоновый разброс между тиражными листами ± 4 %. |

- Качество переплетных работ

  - Допустимое несовмещение по фальцу в готовых тетрадях составляет:

    - При печати на рулонной газетной машине на газетной и офсетной бумаге ± 2,0 мм;

    - При печати на листовых печатных машинах с последующей фальцовкой ± 1,5 мм.

  - Обрезка блока должна соответствовать утвержденному макету, техническому заданию, другой согласованной с заказчиком документации. Точность соблюдения формата: ± 2 мм при печати блока на ролевых печатных машинах, ± 1 мм при печати блока на листовых печатных машинах.

2.3 Книжные издания

2.3.1 Блок издания и переплет должны быть прямоугольными. Граничное отклонение от прямоугольности не должно превышать 1 % формата блока, переплета.

    - В книжных блоках не должно быть расколов между тетрадями. Допускаются единичные просветы между листами не нарушающие связи листов с клеевой пленкой. Ширина единичных просветов не должна превышать 0,2 мм.

    - Срезы должны быть ровными, на поверхности обрезов допускаются малозаметные штрихи (следы от ножей).

    - Для изданий скрепленных шитьем проволокой:

2.3.4.1 Допустимое смещение скоб от линии фальца ± 1,5 мм.

2.3.4.2 Спинки и ножки скоб должны быть плотно и ровно прижаты к сшиваемой продукции; ножки скоб должны быть одинаковой длины, расположены по одной линии, ровно обрублены, без заусенцев.

2.3.4.3 Комплектовка вкладкой и шитье скобой допускается для изданий объемом:
– до 80 страниц при толщине бумаги блока 100 мкм (офсет до 80 г/м²);

– до 64 страниц при толщине бумаги блока более 100 мкм (офсет > 110 г/м²);

– до 112 страниц на газетной бумаге.

В случае превышения объема издания, наблюдается подрыв корешка и обложки брошюры при обрезке с трех сторон, за подобный брак Исполнитель ответственности не несет.

    - Для изданий в твердом и интегральном переплете:

2.3.5.1 Приклеенные к тетрадям форзацы и другие детали должны быть расположены на них в соответствии с утвержденным образцом, макетом или другими материалами Заказчика.

2.3.5.2 Книжные блоки должны быть сшиты прочно, без обшивок, тетради прошиты всеми стежками.

2.3.5.3 При толщине корешка до 10 мм допускается отсутствие каптала на окантованном блоке.

2.3.5.4 Предельное смещение осей проколов от линии сгибов тетрадей +/- 1 мм.

2.3.5.5 При отделке переплетных крышек фольгой расположение текстовых, изобразительных и других элементов на переплетных крышках должно соответствовать материалам Заказчика. Допустимое смещение оттисков от заданного положения – 2 мм, допустимая косина – 1,5 мм на 100 мм длины.

2.3.5.6 Расположение рубчика (штриховка) на крышке должно быть точно по месту расстава по всей длине корешка.

  - Для периодических изданий:

    - Допустимое отклонение от установленных размеров корешкового и верхнего полей в пределах тиража не более ± 2 мм. Перекос корешкового поля не более 2,0 мм.

  - Для канцелярских изделий:

2.5.1 Граничное отклонение от формата изделия, больший лист которого менее 210 мм, не должно превышать ± 2,0 мм, граничное отклонение от формата изделия, большая сторона которого 210 мм и более, ± 3,0 мм.

2.5.2 Перекос изделия не должен превышать:

- 1 мм в изделии, больший лист которого до 148 мм;

- 2 мм в изделии, больший лист которого 148 мм и более.

2.5.3 Граничное отклонение от объема изделий без обложки не должно превышать:

± 1 лист в изделии объемом (10-20) листов;

± 2 листа в изделии объемом (20-100) листов;

± 3 листа в изделии объемом более 100 листов;

2.5.5 Изделия, скрепленные шитьем проволокой должны соответствовать п.2.3.4

2.5.6 Изделия, скрепленные клеевым способом должны соответствовать п. 2.3.2, 2.3.3.

2.5.7 Изделия скрепленные шитьем нитками в твердом или интегральном переплете должны соответствовать п.

2.5.8 В блоке изделии, скрепленного спиралью (гребешком) шаг перфорации должен быть меньше от толщины блока и соответствовать шагу спирали. Спираль должна быть протянута через каждое отверстие перфорации, концы спирали должны быть загнуты вовнутрь. Гребешок должен быть загнут внапуск, не допускается выпадение листов блока.

3 Классификация дефектов продукции

3.1 Классификация дефектов изданий

    - Для оценки качества изданий приняты следующие виды дефектов:

- критические;

- значительные;

- незначительные.

При выявлении критических дефектов экземпляр издания бракуется. При выявлении двух и более значительных дефектов экземпляр издания подлежит уценке. При выявлении более пяти любых (в том числе одинаковых) незначительных дефектов, каждые пять из них приравнивается к одному значительному дефекту.

  - Дефекты книжных изданий:

3.2.1 Критические дефекты книжных изданий:

- Растискивание, двоение изображения.

- Незапечатанные участки изображения более 3 х 3 мм.

- Макулатурные, грязные, незапечатанные, с механическим повреждением листы.

- Некомплектность и непоследовательность страниц блока.

- Пропущенная, смещенная более чем на 1,5 мм, не загнутая или сломанная скоба

- Не прошитая тетрадь, не полностью срезанные петли тетрадей после 3х-сторонней обрезки блока.

- Не проклеенный корешок блока.

- Склеенные страницы, вследствие затекания клея, что приводит к повреждению текста или иллюстрации во время раскрывания.

- Расколотый блок.

- Неравномерный, пятнистый, потрескавшийся или пожелтевший слой лака.

- Осыпанная или окисленная фольга, непокрытость фольгой.

- Отслоенная, деформированная припресованная пленка.

3.2.2 Значительные дефекты книжных изданий:

- Незапечатанные участки изображения размером не более 3 х 3 мм.

- Муар.

- Пятнистое изображение фона.

- Тенение изображения.

- Марашки размером более чем 0,5 мм.

- Морщины после фальцовки размером более чем 3 см на странице.

- Отклонение от ширины одноименных полей выше допустимых пределов.

- Деформированный, неравномерно приклеенный форзац.

3.2.3 Незначительные дефекты книжных изданий:

- Марашки размером до 0,5 мм.

- Щербины на краях блока.

- Утолщенный кант переплетной крышки, просветы в углах переплетной крышки.

- Царапины на переплетной крышке, обложке.

- Перекошенный или сдвинутый каптал, или его отсутствие.

- Спинки и ножки скоб неплотно и неровно прижаты к сшиваемой продукции; ножки скоб неодинаковой длины, расположены не по одной линии, неровно обрублены, с заусенцами.

- Неточное расположение рубчика (штриховки) на крышке.

3.3 Дефекты периодических изданий

3.3.1. Критические дефекты периодических изданий:

- Дефекты воспроизведения шрифта и иллюстраций, из-за которых невозможно чтение текста и восприятие изображения – незапечатанные участки, марашки, размазанная краска, много забитых краской участков текста или изображения, двоение, несовмещение красок.

- Неправильно размещенные изображения или составные части издания.

- Наличие макулатурных или чистых листов.

- Некомплектность или непоследовательность блока.

- Наличие грязных или с механическими повреждениями листов, которые затрудняют чтение или восприятие изображения.

- Выпадение элементов блока.

- Дефекты печати или тиснения на обложке (пропущенные элементы изображения, текста, осыпание фольги, наличие грязи, размазанного изображения).

- Наличие на обложке складок, морщин, механических повреждений.

- Отсутствие скоб или наличие не загнутых скоб, неправильное расположение скоб, которое затрудняет чтение.

- Дефекты лакировки или прессовки пленки: неравномерный пятнистый слой лака, пузыри, морщины, складки, отслоение или механическое повреждение полимера.

    - Значительные дефекты периодических изданий:

- Отклонение от формата издания выше допустимых пределов.

- Отклонение от установленных размеров полей выше допустимых пределов.

- Перекос корешкового поля выше допустимых пределов.

- Пятнистое изображение фона.

- Тенение изображения.

    - Незначительные дефекты периодических изданий.

- Маршки.

- Следы от ремней на полях.

- Щербины на краях блока.

- Отмарывание.

- Спинки и ножки скоб неплотно и неровно прижаты к сшиваемой продукции; ножки скоб неодинаковой длины, расположены не по одной линии, неровно обрублены, с заусенцами.

3.4 Классификация дефектов канцелярских изделий

Канцелярское изделие подлежит уценке при выявлении следующих дефектов:

- Граничное отклонение от формата и перекос вдвое превышают допустимые значения.

- Граничное отклонение от объема изделия более 1 листа по сравнению с допустимым пределом.

- 5 % листов имеют внутрирулонные дефекты.

- Изделие имеет до 3-х малозаметных повреждений (надрывы, морщины, задиры, царапины и т.п. размером до 10 мм).

- Незапечатанные элементы шрифта или линии до 5 мм в наибольшем измерении (до 5 дефектов в одном изделии).

- В изделии есть малозаметные следы дробления или смазанной краски.

- Отслоенный переплетный материала площадью до 1 см2.

4.Упаковка

  - Перед упаковкой книжные издания, канцелярские изделия складываются в стопы. Упаковка формируется из одной или нескольких стоп. Количество книжных изданий или канцелярских изделий в упаковке должно быть постоянным для всего тиража, в одной упаковке должны быть издания, изделия одного тиража. Стопы должны быть плотно упакованы, не должны самопроизвольно раскрываться. Книжные издания, канцелярские изделия упаковываются в оберточную бумагу в два слоя или в крафт-бумагу в 1 слой, допускается упаковка в два листа офсетного срыва 80 г/м² по согласованию с Заказчиком.

  - Количество единиц в упаковке определяется объемом издания и должно быть кратным двум или пяти. Масса брутто единицы упакованной продукции не должна превышать 7 кг.

  - На каждую единицу упаковки должен быть наклеен бумажный ярлык с нанесенной на него маркировкой.

  - Упаковка периодических изданий производится в макулатурные листы этого же издания или в офсетный срыв, по согласованию с заказчиком. Вес пачки не должен превышать 7 кг.

  - Исполнитель не несет ответственности за качество изготовленной продукции при несоблюдении Заказчиком или третьим лицом правил перевозки и хранения:

- продукция должна транспортироваться в крытых транспортных средствах;

- при транспортировке продукции упакованная продукция должна быть плотно уложена ровными рядами одинаковой высоты по всей площади поддона, обмотана стрейч-пленкой и плотно перетянута пластиковой лентой;

- при транспортировании при минусовых температурах во избежание деформации продукции нельзя снимать стрейч-пленку с поддонов без проведения акклиматизации: продукция должна быть выдержана в закрытом сухом помещении при температуре от 16  до 25 С и относительной влажности не более 60 % до достижения ею температуры помещения;

- упакованная продукция должна храниться в закрытых сухих помещениях, защищенных от атмосферных осадков, влаги, прямого попадания солнечного света, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов при температуре от16  до 25 С и относительной влажности не более 60 %.

ЗАКАЗЧИК 							ИСПОЛНИТЕЛЬ

_________________   /______________/		                    _________________  /Шаповал О.С./

(подпись)							        (подпись)

М.П.						                          М.П.